УТВЕРЖДЕНО:
Правлением ТСЖ «Колхозная, 11»

Протокол №22от «25»января2013г.

Должностная инструкции сантехника ТСЖ «Колхозная, 11»

1.Сантехник в ТСЖ принимается на работу и увольняется Председателем правления ТСЖ .

2. Сантехник непосредственно подчиняется Главному инженеру ТСЖ.

З.Должностной оклад сантехника устанавливается и изменяется

правлением ТСЖ на основании утверждённого общим собранием

штатного расписания.

4.На должность сантехника назначается лицо имеющее опыт работы

по специальности не менее 5 лет и квалификацию не ниже 4 разряда.

5.В обязанности сантехника входит:

-проведение технического осмотра водопровода и канализации, систем

отопления и горячего водоснабжения в местах общего пользования в

том числе трубопроводов, находящихся в технических помещениях

(техэтаж, подвал) и в зоне ответственности ТСЖ;

-устранение течи в трубопроводах, приборах и запорной арматуре;

-ремонт, притирка и замена запорной арматуры и регулирующей

аппаратуры, задвижек, кранов, обратных клапанов и т.д. при

аварийных ситуациях;

-укрепление трубопроводов, арматуры и сантехнических приборов

(при необходимости);

-ремонт теплоизоляции трубопроводов;

-замена сальниковой набивки в арматуре и приборах общего

пользования, смазка трущихся поверхностей;

-аварийная откачка воды;

-выполнение различных мелких слесарных работ, связанных с

эксплуатацией инженерных систем дома, в том числе выполнение

аварийных работ при коррозии трубопроводов(перекрытие стояков,

слив воды, наложение хомутов на повреждённые участки

трубопроводов);

-прочистка дворовых канализационных труб до первого колодца;

-прокладка и разборка временных трубопроводов, устройство

водопроводных выпусков, содержание в порядке поливочных устройств;

-отогрев замёрзшего водопровода;

-испытание, регулирование систем отопления по стоякам и отдельным

нагревательным приборам при подготовке к отопительному сезону;

-устранение обратных уклонов в трубопроводах и установка кранов в

местах образования « воздушных мешков»;

-промывка систем отопления и стволов мусоропроводов;

-снятие, ремонт, прочистка, установка и регулировка

предохранительных клапанов, замена термометров, манометров и

водомерных общедомовых приборов;

-содержание в порядке регулирующей аппаратуры и контрольных

устройств;

-сантехническое обслуживание консьержных комнат(2пом.).

6.Вызовы в квартиры:

-осуществляются на основании записей в журнале заявок на ремонт

сантехнического оборудования.

7.Оплата за работу внутри квартиры производит собственник по прейскуранту.

8.Работы по устранению течей на общедомовых стояках до запорной арматуры в квартире производится за счет ТСЖ.

9.Рабочее время сантехника является ненормированным и

планируется в зависимости от аварийных ситуаций, ревизий,

контрольных обходов, текущего ремонта и графика ППР, составленного

главным инженером и утверждённым решением правления ТСЖ.

Ознакомлен:

| № | Фамилия, инициалы | дата | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Деуля А.В. |  |  |